## Slide 1: TCC
Já realizado
Controlador Local:
Desenho da interface WEB
Call-backs e dinâmica das páginas WEB
Interatividade com WiFi
Resolvido bugs de interatividade na interface WEB
Em progresso
Controlador Local:
Comunicação Serial com o DataLogger - AGUARDANDO DATALOGGER
Aquisição dos dados de sensores
Montagem da placa com soldas
Uso do CD4053 para expansão das portas ADC
Reescrita do código de Log
Próximos passos
Controlador Local:
Simulação do acionamento dos atuadores
Comunicação com o Master – Semelhante a serial, portanto aguardando

## Slide 2: Pontualidades (github)
Chart: 
| Melhoria | Bug
Resolvidas | 1 | 1
Chart: 
| Melhoria | Necessidade | Documentação | Ponto Futuro | Em progresso
Abertas | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2

## Slide 3: Controlador
Estufa - SLAVE

## Slide 4: Interface WEB Status Geral
Menus: Operacionais
mDNS: Funciona, tem alguns problemas com roteadores com duas redes, exemplo 2,4Ghz e 5Ghz, só registra em uma e nem sempre funciona.
As configurações já estão sendo capturadas e exibidas dinamicamente.
Reinicio do sistema via WEB: OK
Falta buscar os dados dos sensores e atuadores – Aguardando término do backend

## Slide 5: Interface WEB – Configurações Controlador
Sincronização: OK, funcionando
Interação com as configurações: OK
Atualização das informações após o salvamento: OK
90% pronto
Config de sensores e atuadores depende do backend

## Slide 6: Interface WEB – Configurações Sensores e Atuadores
Config de sensores e atuadores depende do backend

## Slide 7: Interface WEB Log, Configuração de Log e Ajuda
Config. de sensores e atuadores depende do backend.
Iniciar o backend do log
Construir a documentação e ajuda

## Slide 8: Datalogger
Estufa - SLAVE

## Slide 9: Datalogger
Em progresso:
Reescrevendo serial e realizando testes de handshake e simulação de conversa
Reaproveitando código das configurações do próprio controlador
Decisão de projeto: Simplificar controle autônomo que o Datalogger consegue exercer no trabalho? Ou manter como cópia? Faz sentido isso? Se manter como cópia há o problema de duplicar todas as portas, aumento de gastos, não faz MUUUUITO sentido.

## Slide 10: Comunicação Serial
Estufa - SLAVE

## Slide 11: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger
Protocolos disponíveis:
Sem fio:
  Wi-Fi
  Bluetooth/BLE
Com fio:
  UART
  SPI
  I2C
  LoRa (Módulo adicional requerido)
  Ethernet (Módulo adicional requerido)
Escolhido: UART
  Distância de até 15m para baundrate de 115200 (comum em ESP32) e 100metros para 9600. Controlador e Datalogger esperasse que estejam próximos e/ou juntos
  Simplicidade e quantidade de fios
  Tem um buffer típico de 128bytes
  Usa uma interface UART somente.

## Slide 12: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger
Não escolhidos pq?
  SPI – Usa uma interface que poderia ser utilizada para sensores e outras comunicações, normalmente usado em ambientes com múltiplos slaves o que não seria o caso dessa comunicação
  I2C – semelhante ao caso SPI
  Ethernet – necessita de módulo adiciona, aumentam os gastos e não tendo vantagens significativas em distância
  Bluetooth é over-the-air, poluindo a frequência (menos importante), complexidade da comunicação(mais importante)
  Wi-FI é over-the-air, já está sendo usado para comunicação com o master, a ideia é usar uma conexão diferente para servir de backup
  LoRa – necessita de módulo adicional, para baixa distância não compensa esse gasto, bom para grandes distâncias, usaria uma interface de comunicação SPI

## Slide 13: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger
A comunicação serial será entre os dois componentes principais locais.
Protocolo UART com tipificação de mensagens.
Pontos principais:
  Velocidade de comunicação: 9600bps
  INIT_SYSTEM (re)inicia a comunicação, ou seja, caso haja um reinicio de algum dos dois componentes é realizado um novo handshake para sincronização dos dados como hora e verificação se as configs estão ainda semelhantes.
  Caso haja uma grande transmissão de dados, o transmissor enviará no inicio uma mensagem de aviso e também ao final, evitando a sobrecarga do buffer interno
  Caso haja falha em algum data packet, irá requerer um novo envio do pacote especifico.
  Haverá um pacote específico para quando o usuário solicitar um reinicio do sistema, não havendo necessidade de entrar em cada um dos componentes para reiniciar cada um.
  Periodicamente, será enviado uma mensagem de status do componente e a situação com o canal Master (Pi Zero)

## Slide 14: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger
  Demora 40 ms aproximadamente cada pacote

## Slide 15: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger

## Slide 16: Comunicação Serial Controlador ↔ Datalogger
Como vai funcionar:
  Demora 40 ms aproximadamente cada pacote

## Slide 17: Comunicação WiFi
Estufa – MASTER ↔ SLAves

## Slide 18: Comunicação WiFi Master ↔ Slaves
Como vai funcionar:
  Semelhante a comunicação serial, portanto aguardando...